## Slide 2: GreenBots
Instituto Técnico Industrial Noveno
Armenia
Quindío

## Slide 3: Contexto y problema
En la comunidad aledaña a nuestra I.E. encontramos
Un manejo inadecuado de los residuos sólidos
Se depositan las basuras en la calles fuera de los
horarios del vehículo recolector
No hay una separación adecuada de los residuos por falta de conocimiento
Animales y/o recicladores revuelven y riegan las basuras y generan contaminación ambiental y visual

## Slide 4: Recursos tecnológicos
Para plantear una solución a la problemática se
utilizaron:
Los recursos de laboratorio de innovación
  Kit de ingeniería STEM
  Impresora 3D
  Gestor de contenidos – pantalla interactiva
Computadores portátiles con acceso a internet
Software
  MakeCode
  Thinkercad
  Canva - para avisos, logos y mensajes del proyecto
Materiales de construcción como tijeras, silicona,
papel, aluminio, cobre, acrílico, pintura
Algunos otros accesorios, como baterías, portapilas,
cables caimán, monedas, pistola silicona.

## Slide 5: Metodología
Se utilizara la estrategia de pensamiento de diseño o Desing Thinking, para identificar y resolver una problemática relevante en el entorno, esta herramienta permite encontrar soluciones creativas y efectivas, centradas en las necesidades de las personas o comunidades involucradas.
Se realizan una serie de tareas en cinco momentos siempre con el apoyo de tu docente para realizar y aprobar cada tarea, esto con el fin de conseguir desarrollar el proyecto de la mejor manera posible.

## Slide 6: Metodología
Empatizar
Mirar a tu alrededor, prestar atención a lo que te rodea y detectar
oportunidades para generar un cambio positivo.
Definir
Redactar el problema, que sea relevante y tenga un impacto real en la vida de las personas
Idear
Lluvia de ideas de posibles soluciones; luego, analiza y colabora
con tus compañeros para refinar y combinar propuestas
Prototipar
Llego la hora de construir las soluciones, haciendo uso de los recursos disponibles
Probar
Poner a prueba tus prototipos, observa los resultados y valora si
tus propuestas son efectivas y viables, realiza ajustes

## Slide 7: Solución del problema
Momento 1
Preparación:
Conformación del equipo, en esta etapa inicial, se convoca un equipo de mínimo 4 estudiantes planteándoles el reto de darle solución a una problemática del entorno, aplicando la metodología de pensamiento de diseño y usando los recursos del laboratorio de innovación; cada estudiante asumirá un rol de trabajo, los cuales se podrán rotar para experimentar diferentes perspectivas
Momento 2.
Selección de roles del grupo
Líder del proyecto: Encargado de verificar los avances y buscar estrategias para encontrar la solución de los inconvenientes que se presenten. Programador: Encargado de elaborar y probar los algoritmos para el funcionamiento de los prototipos robóticos que se van a construir.
Experto en impresión 3d: encargado de buscar o diseñar e imprimir las piezas en la impresora 3d necesarias para el proyecto.
Diseño y construcción: Encargado de elaborar y ensamblar las estructuras y diferentes partes de los prototipos a partir del kit de ingeniería para darle funcionalidad al proyecto.

## Slide 8: Solución del problema
Momento 3 Ideas
En esta etapa se invita a los estudiantes a dejar volar la imaginación y anotar todas las ideas que se les ocurran; cuantas más opciones, mejor; luego, analizar y colaborar con sus compañeros para refinar y combinar propuestas.
Como primera medida se pueden revisar trabajos realizados previamente en clases donde se conocieron diferentes posibilidades en los prototipos propuestos en la guías de los laboratorios de innovación.
El equipo plantea una lluvia de ideas para dar solución a la problemática encontrada considerando los requerimientos y restricciones y considerando los posibles usuarios de la soluciones.
Principalmente se enfoca en una estrategia que ayude a las personas con la separación de los residuos en sus hogares; así mismo, con la recolección adecuada de estos residuos.

## Slide 9: Solución del problema
Momento 3.
Ideas
Se plantea la construcción de un vehículo de apoyo para la recolección de residuos sólidos en lugares de difícil acceso, como calles peatonales y otros; esto facilitaría la recolección en diferentes horarios, la idea es que los usuarios puedan solicitar el vehículo cuando vayan a sacar la basura; este vehículo estaría ubicado en una estación, una vez solicitado, el vehículo se dirigirá a la vivienda correspondiente, abrirá el depósito para que se depositen las basuras, lo cerrará y regresará a la estación nuevamente.
El prototipo contará con un depósito contenedor y rutas de prueba; sin embargo, este diseño puede mejorarse con diferentes contenedores para cada tipo de residuo, además de incorporar funciones que le permitan ser controlado desde el celular o desde un control remoto; también se ha considerado la posibilidad de complementar el proyecto con una aplicación para celular donde el usuario pueda solicitar el vehículo y acceder a tips educativos para la separación de residuos sólidos; este se denominara RecolecTron

## Slide 10: Solución del problema
Momento 3.
Ideas
Como complemento, el equipo planteó la idea de un robot que utilice un sensor para separar diferentes tipos de residuos sólidos; en este caso, se utilizará un sensor interruptor que se active con residuos metálicos y permita separar este tipo de residuos de otros, como plásticos o papel, facilitando así la tarea de separación de residuos en casa y por ende optimizar la labor en los centros de reciclaje.
Se plantea realizar una mejora al diseño del robot añadiendo una banda transportadora que permita movilizar varios desechos hasta la rampa donde se ubica el sensor; este se denominara SeparaTron

## Slide 11: Solución del problema
Momento 3.
Requerimientos
Para el RecolecTron
Que se pueda movilizar usando el control remoto usando las flechas de dirección
Que se pueda abrir y cerrar las dos tapas del contenedor con alguna de las teclas del control remoto
Que se pueda detener todos los movimientos usando la tecla Power
Que se pueden encender y apagar las luces del carro
Que con dos de los botones del control se realice dos rutas diferentes de recolección que consiste en
desplazarse a un punto abrir el contenedor, sonar una melodía, cerrarlo, y regresar al punto de origen.
Que tenga un modo de programación de ruta donde se le indique los movimientos y el los realice
Para el SeparaTron
Que la banda transportadora se le pueda regular la velocidad con un potenciómetro
Cuando un objeto metálico toque la rampa sensor, el servomotor debe girar 60 grados a la izquierda y
después de 1.5 segundo regresar a su posición original.

## Slide 12: Solución del problema
Momento 4.
Alistamiento de recursos y elementos
Habiendo determinado los prototipos a construir se establece que para su construcción se requiere:
Estructura
Electrónica y Programación
Impresiones 3d
Complementos
Software
RecolecTron
Fichas de construcción del kit de ingeniería
2 Ruedas
Tarjeta Micro:Bit
Tarjeta Expansión
Yahboom
2 servomotor
continuo
2 Servomotor 180°
Control remoto IR
Celular con Bluethoot
Soportes y Adaptadores de servomotores
Soporte rueda
esfera
Contenedor de basura tapa doble
Separador para contenedor de basura
Batería 3,7v
Silicona
Thinkercad
Creality Slicer
Makecode
Extensiones
  Yahboom_IR_V2
  Yahboom_mbit_en
  Bluethoot
App Micro:Bit D- PAD
SeparaTron
Fichas de construcción del kit de ingeniería
2 Tarjeta Micro:Bit
Servomotor 180°
Servomotor
continuo
Tarjeta expansión control remoto Yahboom +
Potenciómetro
Rampa de 15 cm
Soporte y adaptador servomotor
4 baterías AA
Porta pilas con
Interruptor
Cables caimán
Silicona
Alambre de Cobre
Cinta de Cobre
Lamina plástico
Thinkercad
Creality Slicer
Makecode
Extensiones
  ghbitlib
  servo

## Slide 13: Solución del problema
Pieza a Imprimir
Imagen de referencia
Archivo impresión
Tiempo Aproximado
Altura de capa
% de relleno
Contenedor
bin.stl
1:30 h
0,2
10
Base tapas
hinges.stl
30 m
0,2
10
Tapas
solids.stl
45 m
0,2
10
Soportes servomotor
9g_servo_housing.stl 45 m
0,16
20
Adaptador
servomotor
1x3ServoAdapterMG9
0S.stl
30 m
0,16
20
Momento 5.
Ensamble del prototipo RecolecTron:
Paso 1: Impresión de las piezas en 3d
Este proceso se hace por cada una de las pieza a imprimir como se detalla en la siguiente tabla

## Slide 14: Solución del problema
Momento 5.
Ensamble del prototipo RecolecTron:
Paso 2: Ensamble de la estructura base del carro con las fichas del kit

## Slide 15: Solución del problema
Momento 5.
Ensamble del prototipo RecolecTron:
Paso 3: Instalación de motores, ruedas, contenedor, servomotores.
https://drive.google.com/file/d/1jXyjC-0p5QyvKsvaUXARUgp7yd8OV4zX/view?usp=sharing

## Slide 16: Solución del problema
Momento 5.
Ensamble del prototipo RecolecTron:
Paso 4: instalación tarjeta de expansión y batería
Paso 5: Programación e instalación de la Micro:Bit en el link se encuentra el código usado.
Paso 6: Instalación de app para el celular
https://makecode.microbit.org/S74804- 43684-53301-17010
https://photos.app.goo.gl/YwfpP51sLgz1yxA26
https://photos.app.goo.gl/8smKbW2MyW8nbasb8

## Slide 17: Solución del problema
Pieza a Imprimir | Imagen de referencia | Archivo impresión | Tiempo Aproximado | Altura de capa | % de relleno
Rampa 15 cm | rampa.stl |  | 1:30 h | 0,2 | 10
Adaptador servomotor | 9g_servo_fitting_pully .stl |  | 30 m | 0,2 | 10
Porta Caimanes micro:bit | solids.stl |  | 35 m | 0,2 | 10
Momento 5.
Ensamble del prototipo SeparaTron:
Paso 1: Impresión de las piezas en 3d
Este proceso se hace por cada una de las pieza a imprimir como se detalla en la siguiente tabla

## Slide 18: Solución del problema
Momento 5.
Ensamble del prototipo SeparaTron:
Paso 2: Ensamble de las estructuras con las fichas del kit, se debe tener en cuenta que para este prototipo se ensamblan dos estructuras, la de la banda transportadora y la de soporte del sensor y la plataforma separador

## Slide 19: Solución del problema
Banda
Transportadora
Momento 5.
Ensamble del prototipo SeparaTron: Paso 3: Instalación de servomotores y sensores, el sensor va conectado al p1 y 3v.
Paso 4: Instalación tarjeta de expansión de la banda. El motor de la banda va conectado a el puerto fan
Plataforma separación

## Slide 20: Solución del problema
Momento 5.
Ensamble del prototipo SeparaTron: Paso 5: Programación de las Micro:Bit código en el link
Código plataforma separadora
https://makecode.microbit.org/S30036
-51649-15572-53707
Codigo Banda Transportadora https://makecode.microbit.org/S57622
-95976-85844-94543
https://photos.app.goo.gl/SAaFJBBYM2cioZUn8

## Slide 21: Solución del problema
Momento 5. Pruebas
Para finalizar esta etapa se realizan pruebas de los prototipos, evaluando cómo
funcionan en la práctica y si cumplen con los requerimientos establecidos.
Se deben observar los resultados y valorar si las propuestas son efectivas y viables; el proceso de prueba puede implicar ajustes y mejoras, se debe mantener un enfoque abierto y aprender de los resultados para seguir adelante con las mejores soluciones.

## Slide 22: Solución del problema
Momento 6.
Prototipo final Se presentan las soluciones RecoelcTron y SeparaTron, las cuales cumplieron con todos los requerimientos establecidos
Para ir mas allá:
Como proyección a futuro, se planteo la posibilidad de crear una app educativa para Android que presente temas relacionados con la contaminación ambiental y la separación adecuada de los residuos solidos, además de un juego, también con la posibilidad de controlar el RecolecTron desde dicha aplicación, así mismo la posibilidad de realizar entrenamientos con IA para manejar el carro con comandos de voz.

## Slide 23: Atribuciones y referencias
Dumpster by Simonarri is licensed under the Creative Commons - Attribution - Share Alike license
9g servo to lego adapter by vinnie832 is licensed under the Creative Commons - Attribution license
lego technic sg90 1x3 Servo Adapter by SkyBrick is licensed under the Creative Commons - Attribution - Non-Commercial - Share Alike license.
EV3 ball caster by SquareD is licensed under the Creative Commons - Attribution - Share Alike
license.
http://www.yahboom.net/study/Bitbot http://www.yahboom.net/study/SGH

## Slide 24: Reflexión, evaluación y conclusión
Conclusiones:
Durante el proceso de desarrollo del proyecto, se experimento la importancia de la innovación y la creatividad para abordar problemas y generar soluciones únicas con impacto social y ambiental.
Se resalta la importancia del adecuado manejo de los residuos solidos en todos los escenarios, esto permite tener una mejor calidad de vida y disminuir la contaminación.
Estamos orgullosos del resultado y esperamos que nuestras soluciones beneficien a la comunidad y al medio ambiente.
Dificultades :
En general las dificultades presentadas se atendieron como oportunidades de mejora y se les dio solución, a modo de resumen:
Procesos de optimización de diseño y de programación.
Limitaciones en las capacidades de las tarjetas y del hardware y recursos disponibles.
Restricciones en tiempo disponible para dedicar la proyecto.
Aportes:
Se logra contribuir con una experiencia significativa en el uso de la mayoría de los recursos de los laboratorios de innovación disponibles en la IE.
Se genera motivación en los estudiantes por la posibilidad de solucionar problemáticas del entorno con tecnología, integrando aprendizajes de diferentes áreas.
Se presenta una solución creativa a una problemática que afecta a la comunidad generando aprendizajes contextualizados y de interés para los estudiantes.

## Slide 25: Gracias……